Инструкция по эксплуатации электронного цифрового замка EDL и EDL 2

сейфа Diplomat

Как открыть?

Пожалуйста, сначала проверьте наличие батарей в специальном отсеке (рядом с кнопками).

Заводской код установлен 1234.

Шаг 1: нажмите кнопку пуска С (индикатор замигает со звуком «Би»).

Шаг 2: нажмите заводской пароль 1234 последовательно (индикатор замигает со звуком «Би»).

Шаг 3: нажмите кнопку # (зазвучит мелодия).

Шаг 4: поверните ручку (или ключ) по часовой стрелке и откройте дверь, пока звучит мелодия.

- В случае, если введен неправильный персональный код, прозвучит сигнал «Би Би Би Би».

- Если неправильный код был набран более 5 раз, замок заблокируется и не будет работать.

- Как разблокировать замок?

Нажмите подлинный личный код дважды, последовательно согласно процедуре открывания (когда кнопка нажата, индикатор мигает без звука). Если процедуры точно соблюдены, зазвучит мелодия.

Пример: С1234# C1234# (звучит мелодия).

Как ввести Ваш персональный код с открытой дверью сейфа?

Шаг 1: нажмите кнопку Память М на внутренней стороне двери сейфа (индикатор замигает со звуком «Би»).

Шаг 2: введите новый персональный код (от 4 до 16 цифр).

Шаг 3: нажмите кнопку # (зазвучит мелодия).

Пример: в случае если ваш новый персональный код 2002, нажмите М2002#.

Как изменить ваш персональный код без открывания двери?

Шаг 1: нажмите кнопку # (индикатор мигает со звуком «Би»).

Шаг 2: нажмите Ваш текущий персональный код (индикатор мигает со звуком «Би»).

Шаг 3: нажмите кнопку # (индикатор мигает со звуком «Би»).

Шаг 4: нажмите Ваш новый персональный код (от 4 до 16 цифр).

Шаг 5: нажмите кнопку # (зазвучит мелодия).

Пример: если Вы хотите изменить текущий персональный код, например 1999, на новый персональный код,   например, 2000, нажмите #1999#2000#.

Предостережение: чтобы убедиться, что персональный код введен точно, нажмите кнопки в соответствии с процедурой открывания, перед закрытием двери. Пример: в случае если Ваш персональный код 2000, нажмите кнопки C2000#. Если процедуры выполнены правильно, мелодия звучит четыре секунды.

Когда менять батареи?

Если дверь не открывается, несмотря на мигание индикатора и мелодию, это указывает на то, что батареи недостаточно заряжены для приведения в действие механизма замка. Значит, батареи должны быть заменены на новые (1,5V Alkaline AA 4шт.).

- Персональный код не стирается, даже если батареи полностью разряжены.

- Срок службы батареи 3 года (в случае, если дверь открывается 3 раза в день).

Примечание:

При перемещениях сейфа рекомендуется снимать дверь с петель, это уменьшит его массу, а также снизит риск повреждения ручки и замков сейфа. Снимая дверь, не забудьте так же снять опорные подшипники, расположенные в петлях, чтобы не потерять их при транспортировке. В целях предохранения запирающих механизмов от повреждений при попытках взлома крепление ручки преднамеренно ослаблено, поэтому не прикладывайте к ней (особенно при транспортировке) значительных усилий.